# Załącznik nr 1

# Specyfikacja techniczna wielkoformatowego urządzenia
# kopiująco-drukująco-skanującego.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wielkoformatowego urządzenia do kolorowego kopiowania, drukowania i skanowania z automatycznym obcinaniem papieru.

1)	Drukowanie monochromatyczne oraz kolorowe z funkcją kopiowania i skanowania.
2)	Dołączone w cenie urządzenia oprogramowanie zapewniające wykonywanie wszystkich możliwych operacji w języku polskim.
3)	Możliwość wykonania wydruków nierozmywających się, odpornych na działanie wilgoci.
4)	Szybkość druku monochromatycznego i kolorowego min. 100 sztuk arkuszy formatu A-1 na godzinę.
5)	Minimum dwa automatyczne podajniki rolkowe z obsługą rolek z papierem o średnicy rdzenia 3".
6)	Obsługa rolek papieru o szerokośćiach od 297 do 1067 mm i gramaturze w zakresie od 60 do min. 160 g/m².
7)	Urządzenie powinno być dostarczone w stanie gotowym do pracy, razem z wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi (oprócz papieru) w szczególności z zestawem eksploatacyjnych materiałów barwiących o największej pojemności dostępnej w sprzedaży.
8)	Oprogramowanie w języku polskim bez ograniczenia ilości bezpłatnych licencji umożliwiające wysyłanie wielu plików: TIFF, JPG, PLN, PRN, DWF, HPGL/2 bez konieczności otwierania każdego pliku osobno wraz z funkcją podglądu, automatycznego wyboru nośnika (rolki) i jakości wydruku oraz możliwością edycji parametrów drukowania.
9)	Funkcja automatycznej analizy treści dokumentu przez urządzenie wraz z automatycznym wyborem jakości druku w celu optymalizacji parametrów jakości i prędkości druku bez konieczności wykonywania ustawień przez operatora.
10)	Oprogramowanie zdalnego nadzoru w języku polskim obrazujące podstawowe nastawy plotera, stan tonerów, formaty założonych nośników papieru, kolejkowanych zadań z możliwością ich przesuwania, wstrzymywania i powtarzania.
11)	Kontroler:
a) oprogramowanie systemowe – Windows 7 lub nowsze lub równoważne.
b) procesor wielordzeniowy,
c) pamięć RAM minimum 8 GB,
d) 2 dyski twarde o pojemności minimum 500 GB każdy,
e) interfejs sieciowy minimum 100/1000 Mb/s.
12)	Języki opisu strony akceptowane przez drukarkę co najmniej: TIFF, JPEG, HPGL, HPGL 2.
13)	Zarządzanie pracą urządzenia poprzez: podglądanie, wyświetlanie, edytowanie, kolejkowanie, usuwanie, wysyłanie, zapisywanie, modyfikacja kolejności zleceń, historia zdarzeń, monitorowanie ilości wydruków i materiałów eksploatacyjnych, możliwe wyświetlanie stanu drukarki i uzyskiwanie dostępu do dokumentu pomocy online w języku polskim.
14)	Narzędzia administratora:
a) zabezpieczone logowanie administratora IT,
b) uwierzytelnianie użytkowników w lokalnym interfejsie użytkownika na potrzeby komunikacji ca najmniej FTP, SMB,
c)	konfigurowalne certyfikaty HTTPS.
15)	Interfejs użytkownika w postaci kolorowego panelu z funkcją podglądu obrazów i z ich powiększaniem o rozmiarach ekranu minimum 9 cali.
16)	Zasilanie urządzenia 240 V, 50-60 Hz.
17)	Urządzenie musi posiadać certyfikaty takie jak: CE, ENERGY STAR.
18)	Sterowniki urządzenia dla Windows 7 (64-bitowy) oraz Windows 8 (64-bitowy).
19)	Urządzenie powinno być fabrycznie nowe, nigdy nie używane, posiadające gwarancję jakości na 24 miesiące.
20)	Serwis gwarancyjny musi odbywać się w miejscu instalacji urządzenia. Musi obejmować wymianę uszkodzonych części i mechanizmów, niezbędną pomoc techniczną świadczoną telefonicznie lub poprzez e-mail.
21)	Wykonawca przeprowadzi dostawę, instalację urządzenia we wskazanym przez zamawiającego miejscu oraz przeprowadzi szkolenie pracowników zamawiającego z  obsługi urządzenia bezpośrednio w siedzibie zamawiającego.